## Slide 1
本科毕业设计答辩
深度学习异常检测
基于深度学习的物联网智能燃气表数据异常检测系统
LSTM AutoEncoder 驱动的多维时序重构、异常评分与运维闭环
24×7
输入窗口
24 个时间步，7 个燃气表特征
LSTM AE
模型结构
编码、压缩、重构正常时序模式
0.68s
端到端响应
平均从上报到前端告警
答辩人：王晨阳 学号：2022005052 专业：软件工程

## Slide 2
汇报提纲
围绕问题、模型、系统和实验结果展开
01
研究背景与目标
智能燃气表多维时序数据异常检测问题
02
系统总体设计
设备接入、模型推理、告警工单闭环
03
LSTM AutoEncoder 模型
滑动窗口、重构误差、阈值判定
04
系统实现
Flask + MySQL + PyTorch + Vue
05
实验测试与结果
模型对比、阈值实验、实时性测试
06
总结与展望
研究成果、不足和后续优化方向

## Slide 3
研究背景：燃气表数据从读数走向状态感知
传统阈值方法难以处理多维、非线性、带噪声的物联网时序数据
核心矛盾
智能燃气表持续产生海量运行数据，但传统人工巡检和固定阈值只能处理单点越界，难以识别复杂时序关联异常。
• 固定阈值无法适应季节、区域和用户习惯变化
• 单点规则难以捕捉流量、电压、信号、压力之间的关联
• 误报会增加运维压力，漏报会带来安全风险
人工 + 阈值
传统模式
经验规则主导，被动触发
深度学习
本文方案
主动学习正常时序模式
告警 + 工单
业务落点
从识别结果转为可处理任务

## Slide 4
研究目标与技术路线
把燃气表原始上报数据转化为可解释、可处理、可持续优化的异常检测结果
1
设备数据接入
2
清洗与标准化
3
滑动窗口 24×7
4
LSTM AE 推理
5
异常得分与阈值
6
告警工单闭环
模型目标
学习正常燃气表运行规律，利用重构误差发现偏离正常模式的数据窗口。
系统目标
实现设备接入、实时推理、告警展示、工单处理和模型版本管理。
工程目标
通过持续训练机制适应数据分布变化，支撑长期稳定运行。

## Slide 5
系统总体架构
分层架构支撑设备接入、深度学习分析和运维业务闭环
层次
核心功能
关键内容
感知接入层
采集燃气表运行数据
真实智能燃气表 / 虚拟模拟设备
数据传输层
设备数据上传
HTTP / MQTT，设备密钥校验
计算分析层
深度学习异常检测
清洗、标准化、滑动窗口、LSTM AE 推理
业务逻辑层
异常处理
告警生成、工单派发、模型版本管理
展示层
可视化管理
监控看板、告警页面、工单流程
整体数据流：设备上报数据 → 数据预处理 → LSTM AutoEncoder 推理 → 计算异常得分 → 业务规则复核 → 生成告警和工单 → 运维反馈进入持续训练。

## Slide 6
实验数据与特征工程
模型输入不是单一读数，而是 24 个时间步 × 7 个特征的多维时序窗口
特征
含义
instant_flow
瞬时流量，反映当前用气速度
cumulative_usage
累计用气量，反映长期用气趋势
battery_voltage
电池电压，反映设备供电状态
signal_strength
信号强度，反映通信质量
valve_state
阀门状态，反映开阀或关阀情况
temperature
环境温度，反映运行环境
pressure
管网压力，反映燃气输送状态
24 × 7
模型输入维度
24 个采样点，每点 7 个特征
• 按设备编号和时间戳排序
• 缺失值、无效值和极端值清洗
• 采用 Z-Score 标准化消除量纲差异
• 滑动窗口步长为 1，提升短时异常捕捉能力

## Slide 7
异常场景构造
通过模拟注入多类异常，覆盖用气异常、硬件异常和通信异常
异常类型
构造方式
可能原因
流量激增
某一时间段瞬时流量放大数倍
疑似漏气、阀门异常或用气突增
电压突降
电池电压降低到异常范围
电池耗尽或供电故障
信号异常
信号强度降低或随机缺失数据
通信干扰、网络覆盖较差
累计用气量跳变
累计用气量加入突然偏移
计量异常或数据采集错误
压力异常
管网压力调低或调高
管网波动或传感器异常
长时间静止
流量长时间保持不变
设备损坏或传感器失效
85%-90%
正常样本
符合真实燃气表多数时间正常的业务特征
10%-15%
异常样本
用于模型评估与阈值验证

## Slide 8
核心模型：LSTM AutoEncoder
利用 LSTM 学习时间依赖，利用自编码器重构误差识别异常
1
输入窗口 24×7
2
LSTM Encoder
3
Latent Space
4
LSTM Decoder
5
MSE 异常得分
正常窗口
模型已经学习正常运行模式，因此原始序列和重构序列差异较小，重构误差低于阈值。
异常窗口
异常数据偏离正常时序规律，模型难以准确重构，重构误差升高并触发告警。

## Slide 9
模型训练与超参数
训练重点不是分类异常类型，而是充分学习正常数据的重构规律
参数
取值
Window Size
24
Feature Size
7
Hidden Size
32
Num Layers
2
Learning Rate
0.001
Batch Size
32
Epochs
20
Train Split
0.8
• 损失函数：MSE 均方误差
• 优化器：Adam，学习率 0.001
• 主要使用正常窗口训练模型
• 异常窗口用于效果评估和阈值验证
• 模型文件、标准化器和阈值写入模型元数据
隐藏层维度 32 在表达能力和压缩约束之间折中，避免模型过度记忆输入，从而保留异常检测所需的重构差异。

## Slide 10
异常判定逻辑
异常得分来自重构误差，最终告警结合业务规则复核
深度学习判定
Anomaly Score = MSE(输入序列, 重构序列)
• 得分越高，偏离正常模式越明显
• 阈值来自验证集正常样本误差分布
• 超过阈值后初步判定为异常
业务规则复核
• 电池电压低于安全范围
• 信号强度持续偏低
• 管网压力超出正常范围
• 瞬时流量相较近期均值突增或突降
• 重构误差高但单一规则不明显时标记综合异常
设计要点：LSTM AutoEncoder 负责发现复杂时序偏离，业务规则负责增强可解释性和落地可处理性。

## Slide 11
系统实现与关键技术栈
围绕 Python 深度学习推理和 Web 业务系统完成集成
模块
技术
后端框架
Flask
ORM 工具
Flask-SQLAlchemy
数据库
MySQL / PyMySQL
深度学习框架
PyTorch
数据处理
Pandas、NumPy
标准化
Scikit-learn StandardScaler
模型管理
PyTorch、Joblib、JSON 元数据
实时通信
Flask-Sock、WebSocket
前端实现
Vue
常驻内存
模型推理
避免每次检测重复加载模型
HTTP/JSON
数据上报
设备密钥 X-API-Key 校验
异步检测
任务调度
数据接收与模型推理解耦

## Slide 12
实验评价指标
从检测准确性和工程性能两个角度验证系统
检测准确性
• Accuracy：整体判断正确比例
• Precision：预测异常中真实异常的比例
• Recall：真实异常被成功发现的比例
• F1-score：精确率和召回率的综合指标
燃气安全场景中漏报风险更高，因此召回率和 F1-score 是重点指标。
工程性能
• ROC / AUC：不同阈值下区分正常与异常的能力
• Latency：单次窗口推理与端到端响应时间
• 业务流程：告警生成、工单派发、处理结果回写
• 持续训练：数据分布变化后的模型恢复能力

## Slide 13
实验结果一：与传统检测方法对比
LSTM AutoEncoder 在准确率和 F1-score 上取得最优综合表现
Chart: 不同检测方法 F1-score 对比
| 固定阈值 | 3-Sigma | LSTM AE
F1-score | 0.74 | 0.809 | 0.852
方法
准确率
精确率
召回率
F1
固定阈值法
0.842
0.806
0.684
0.740
3-Sigma
0.835
0.700
0.958
0.809
LSTM AE
0.893
0.858
0.846
0.852
结论：固定阈值对明显越界有效但召回不足；3-Sigma 召回较高但误报多；LSTM AE 能学习多维时序关系，综合表现更稳定。

## Slide 14
实验结果二：阈值 τ 对检测效果的影响
阈值升高会减少误报，但也会降低召回率；92% 分位点附近 F1-score 最优
Chart: 不同阈值下 Precision / Recall / F1
| 80% | 85% | 90% | 92% | 95% | 97% | 99%
Precision | 0.724 | 0.775 | 0.832 | 0.858 | 0.901 | 0.934 | 0.972
Recall | 0.915 | 0.904 | 0.868 | 0.846 | 0.798 | 0.746 | 0.624
F1-score | 0.808 | 0.835 | 0.85 | 0.852 | 0.847 | 0.829 | 0.76
0.852
最优 F1-score
92% 分位点，τ = 0.704
• 低阈值：召回高，但误报增加
• 高阈值：精确率高，但漏报风险上升
• 燃气安全场景不宜设置过高阈值

## Slide 15
实验结果三：系统实时性测试
端到端平均响应时间 0.68s，满足秒级异常监测要求
测试项目
平均耗时
最大耗时
结果
JSON 报文接收与解析
0.05s
0.09s
正常
数据入库与窗口构造
0.12s
0.21s
正常
LSTM AE 推理
0.18s
0.34s
正常
告警记录生成
0.07s
0.13s
正常
WebSocket 页面刷新
0.26s
0.49s
正常
端到端总响应时间
0.68s
1.26s
满足秒级要求
0.18s
平均推理耗时
单个 24×7 窗口
0.68s
端到端平均
上报到前端告警
1.26s
最大端到端
仍处于秒级范围

## Slide 16
实验结果四：持续训练验证
数据分布偏移会降低模型效果，持续训练能够恢复并提升检测性能
Chart: 持续训练前后 Accuracy 与 F1-score
| 偏移前原始模型 | 偏移后原始模型 | 持续训练后新模型
Accuracy | 0.826 | 0.781 | 0.846
F1-score | 0.689 | 0.632 | 0.721
阶段
准确率
F1
偏移前
0.826
0.689
偏移后
0.781
0.632
持续训练后
0.846
0.721
持续训练流程：提取新数据 → 清洗标准化 → 构造窗口 → 训练候选模型 → 指标评估 → active model 切换。

## Slide 17
典型异常案例：流量突变识别
模型不是判断单点是否越界，而是判断整段时间窗口是否偏离正常模式
Chart: 异常窗口原始流量与重构流量示意
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
原始流量 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 1.42 | 1.55 | 0.36 | 0.32
模型重构 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32
• 第 6 至第 7 个时间步出现明显流量突增
• 模型重构结果仍接近正常用气模式
• 原始序列与重构序列差距迅速增大
• 重构误差超过阈值后生成流量异常告警
这体现了 LSTM AutoEncoder 的优势：学习正常时序模式，对复杂波动和多维关联异常更敏感。

## Slide 18
总结与展望
本文实现了深度学习模型与燃气表运维业务流程的结合
主要成果
• 构建了物联网智能燃气表异常检测系统
• 设计 LSTM AutoEncoder 多维时序异常检测模型
• 实现数据接入、实时推理、告警、工单和看板
• 实验表明 LSTM AE 的 F1-score 达到 0.852
• 端到端平均响应时间 0.68s，满足秒级监测要求
不足与展望
• 当前主要基于模拟数据验证
• 尚未在大规模真实燃气表网络中长期运行
• 后续可接入真实企业数据提升泛化能力
• 可尝试 GRU AutoEncoder、Transformer 等模型
• 进一步增强异常类型解释能力和部署能力